## Slide 1
导入新课
1、想一想,这个世界如果没有声音会怎么样?
2、你对声音的利用知道多少？

## Slide 2
下列例子是怎样利用声？声起到什么作用？
B超检测
声波洗水果
声波电动牙刷

## Slide 3
声波点歌屏
声波吹灰器
家用声波清洗机

## Slide 4: 第3节 声的利用

## Slide 5
1.声与信息
2.声与能量
本节导航

## Slide 6
大象之间怎样交流
雷达靠什么知道敌人飞机
声能传递信息。
声有什么作用？

## Slide 7
雷声
火车声
心脏跳动
钟声

## Slide 8: 考考你
某人对着山谷对面的山峰喊了一声，4秒后听到了回声，求人与山峰之间的距离？
解：
=340m/s ×
=680m
人们根据回声的原理，创造了很多发明。

## Slide 9
蝙蝠通常只在夜间出来活动，但它们从来不会撞到墙壁、树枝上，并且能以很高的精度确认目标。

## Slide 10
蝙蝠利用
超声波导航（回声定位）
人们受到启示
声呐
探测海深、海底暗礁等
探测鱼群、潜艇位置等
绘水下数千米地形图
仿生学
蝙蝠的这些“绝技”靠的是什么？

## Slide 11
利用超声波可以制造倒车雷达

## Slide 12
把脉（切脉）——利用声音诊病的最早的例子

## Slide 13
超声波诊断仪(B超)检查、治疗疾病
胎儿的B超图像
超声探查对人体没有伤害。利用超声波为孕妇做常规检查，可以确定胎儿的发育状况。

## Slide 14
水波是一种波动，水波能传递能量。
那么声波能传递能量吗？
把一块石头扔进水里，可以看到一圈一圈的水波向四周散去，水面上的树叶也随之起伏。这说明石头 的能量通过水波传给了树叶。

## Slide 15: 演示
将蜡烛的烛焰正对着播放音乐的扬声器，会看到什么现象？
现象：烛焰跳动
结论：声音能传递能量

## Slide 16
声波可以用来清洗钟表等精细的机械
使用目的：物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取。 使用部门：工矿企业，大专院校科研单位实验室；医院；电子车间流水线；钟表眼镜店、珠宝首饰店；家庭。 清洗物件：电子产品、机械五金配件、眼镜、首饰、钟表、钱币、水果等。

## Slide 17
外科医生可以利用超声振动除去人体内的结石
主要适应症：肾结石 输尿管结石 膀胱结石 尿道结石

## Slide 18
超声探伤仪——探测金属内部缺陷
各种各样声的利用——

## Slide 19
超声波破碎仪——对器械和食物消毒

## Slide 20
能使油和水混合

## Slide 21
提高发芽率，缩短发芽时间

## Slide 22
1.声可以传递信息。如：
（1）回声定位：
声呐。可探测海洋深度、获得水中鱼群的信息等。
（2）利用超声波获得人体内部疾病的信息：
B超。
2.声可以传播能量。如：
（1）利用超声波在液体中引起的强烈振动，来清洗钟表等精细的机械。
（2）外科医生利用超声波振动除去人体内结石。
小 结

## Slide 23
巩固练习
1.远处隆隆的雷声预示一场即将来临的大雨；某同学听到校园的钟发出“铛铛铛”的声音时，就知道上课了。这些说明了___________________。
2.实验表明：只有回声比原声晚0.1s到达人耳，人才能将回声与原声区分开。这时人与障碍物之间的距离至少 _____ m。(声速取340 m/s)
声音能传递信息
17

## Slide 24
3.在一个两端开口的纸筒一端蒙上橡皮膜，用橡皮筋扎紧。对着火焰敲橡皮膜，火焰会_________。这说明______________________。
4.以下实例中不能说明声音可以传递信息的是( )
A. 铁路工人用铁锤敲击钢轨检查螺栓是否松动
B. 医生用听诊器诊病
C. 牙医用超声波给病人洁牙
D. 利用声呐探测海深
跳动
声能传递能量
C

## Slide 25
5.蝙蝠夜间出来活动从来不会撞到墙壁、树枝上，以下说法正确的是( )
A. 蝙蝠的眼睛有夜视功能
B. 夜晚有月光
C. 蝙蝠嗅觉很好，可以嗅出前面是否有物体
D. 蝙蝠发出超声波可以在物体上返回，根据回声就可以判定物体的位置和距离
D

## Slide 26
6.下列现象或做法中不能说明声可以传递能量的是( )
A. 蝙蝠靠超声波捕食
B. 利用超声波消除肾结石患者的结石
C. 用声波清洗精细的机械
D. 人突然暴露在150dB的噪声环境中，鼓膜破裂出血
A

## Slide 27
1.声音的音调和音色皆有，相比之下，主要是根据碗的音调不同来判断的。
2.
解：
=340m/s ×
=680m
此海底深度为680m。